Załącznik Nr 2 do SIWZ

ZASADY    ODŚNIEŻANIA  I  USUWANIA   GOŁOLEDZI

STANDARD  II  i  III  DOTYCZY   DRÓG   GMINNYCH   ZARZĄDZANYCH   PRZEZ

URZĄD  MIASTA   WOJKOWICE

| Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |
| --- | --- | --- |
|  |  | po ustaniu opadów | od stwierdzenia występowania zjawiska |
| I | Jezdnia czarna: - sucha - mokra Przejezdność całodobowa | Dotyczy jezdni i poboczy: ● luźny – 2 godz. ● błoto pośniegowe – 4 godz. ● zajeżdżony - nigdy ● zaspy - nigdy | ● gołoledź – 2 godz. ● szron – 2 godz. ● sadź – 2 godz. ● pośniegowa – 4 godz. ● lodowica - 4 godz. |
| II* | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości. | ● luźny – 4 godz. ● błoto pośniegowe – 6 godz. ● zajeżdżony – występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) | ● gołoledź – 3 godz. ● szron – 3 godz. ● sadź – 3 godz. ● pośniegowa – 4 godz. ● lodowica – 4 godz. |
| III* | Jezdnia odśnieżana na całej długości. -jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu >4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi. | ● luźny – 6 godz. ● zajeżdżony - występuje ● zaspy, języki śniegowe-lokalnie – 6 godz. Utrudnienie dla samochodów osobowych. | W miejscach wyznaczonych: ● gołoledź – 5 godz. ● szron – 5 godz. ● sadź – 3 godz. ● pośniegowa – 6 godz. ● lodowica – 5 godz. |
| IV | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | ● luźny – 8 godz. ● zajeżdżony - występuje ● języki śnieżne - występują ● zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: ● gołoledź – 8 godz. ● pośniegowa – 10 godz. ● lodowica – 8 godz. |
| V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | ● luźny – 16 godz. ● zajeżdżony - występuje ● nabój śnieżny - występują ● zaspy - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: ● gołoledź – 8 godz. ● pośniegowa- 10 godz. |
| VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZD | ● luźny - występuje ● zajeżdżony - występuje ● nabój śnieżny - występuje ● zaspy - występują do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych: ● wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu – 2 godz. |

Opracowano na podstawie Załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 października 1994r.

Opracowała:

Julita Malczewska   tel.  (0-32)   769-50-69