EKOID
siedziba:						    pracownia:

40-236 Katowice 					    40-203 Katowice

ul.  Łączna  3/40 					    ul. Roździeńskiego 188

tel/fax. (032) 255 28 23,  353 32 14   kom 515 165 251                  e-mail : ekoiod@ekoid.pl               NIP 954-178-24-09

Katowice 27.01.2014r

Prezydent Miasta Sosnowiec

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ul. I. Mościckiego 14

41-200 Sosnowiec

„dot.: Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu termokatalitycznego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych zlokalizowanego w Wojkowicach przy ul. Harcerskiej

W nawiązaniu do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 2.01.2014r. (znak pisma WOOŚ.4242.165.2013.IŁ.5), jako autorzy raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu termokatalitycznego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych zlokalizowanego w Wojkowicach przy ul. Harcerskiej, wyjaśniamy:

1/ Zakres planowanego przedsięwzięcia oraz opis technologii

Zakres planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zakładu termokatalitycznego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. W ramach przedsięwzięcia powstanie budynek, który podzielony zostanie na część biurową znajdującą się po stronie wschodniej oraz halę produkcyjna obejmująca pozostała cześć budynku.

Budynek, podzielony zostanie na części przystosowane do poszczególnych funkcji zależnie od procesów prowadzonych na terenie zakładu. I tak budynek podzielony zostanie na:

- część socjalno – biurową położoną we wschodniej części obiektu;

- halę magazynowania surowca o powierzchni ok. 372,9 m2;

- dwie hale surowca po rozdrobnieniu o powierzchni ok. 235,34 m2

- pomieszczenie techniczne o powierzchni ok. 110,96 m2 druga;

- halę przerobu surowca o powierzchni ok. 576,38 m2;

- magazyn gotowego produktu o powierzchni ok. 122,05 m2;

Surowiec przeznaczony do przetwarzania przywożony będzie na teren inwestycji samochodami ciężarowymi. Przyjęty surowiec do przetwarzania, będzie magazynowany w hali magazynowania surowca. Surowiec do przetwarzania przyjmowany będzie na teren hali bezpośrednio z samochodów dostawczych poprzez bramę znajdującą się na południowej elewacji budynku. Przeładunek z samochodu do magazynu prowadzony będzie za pomocą wózków widłowych. Zamknięta konstrukcja hali zabezpieczy magazynowane odpady przed działaniem czynników atmosferycznych oraz przed ewentualnym przedostawaniem się odpadów poza teren inwestycji (np. w razie rozerwania zbelowanego materiału).

Odpady przyjmowane do przetworzenia przed wprowadzeniem do instalacji poddawane będą rozdrobnieniu. W trakcie podawania materiału do rozdrobnienia poddawany on będzie dodatkowo selekcji, tj. z masy odpadów oddzielane będą ewentualne produkty nienadające się do przetworzenia.

Rozdrobniony materiał magazynowany będzie w hali surowca do produkcji.

W północnej części budynku znajdować się będzie hala przerobu surowca. W hali zainstalowane zostaną cztery linie do termokatalitycznego przetwarzania odpadów. Ciepło potrzebne do uzyskania temperatury potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu przetwarzania uzyskiwane będzie w oparciu o energię elektryczną zasilająca grzałkę. Ogrzewanie produkcyjnej części obiektu odbywać się będzie w oparciu o odzysk ciepła z instalacji.

Gotowy produkt odprowadzany będzie rurociągami do trzech zbiorników o objętości 20 m3 każdy, projektowanych do posadowienia w północnej części budynku (pomieszczenie magazyn parafiny). Zbiorniki posadowione zostaną na szczelnej posadzce zabezpieczającej środowisko gruntowo – wodne w przypadku niekontrolowanego wycieku produktu.

W trakcie procesu termokatalitycznego przewarzania odpadów, jako produkt uboczny powstawać będzie gaz poprocesowy stanowiący niewykroploną frakcję węglowodorów. Gaz instalacji odprowadzany będzie szczelną instalacją do zbiornika magazynowego o pojemności 10 m3. Zbiornik ustawiony zostanie na zewnątrz budynku (po jego północnej stronie). Zbiornik opróżniany będzie przez firmę zewnętrzną (posiadającą pojazdy przystosowane do przeładunku i przewozu tego typu substancji – cysterny na gaz). Pojazdy odbierające gaz poprocesowy wyposażone zostaną w szczelne złącze zapewniające hermetyzację procesu rozładunku zbiornika.

Zaplecze socjalno –bytowe dla pracowników zatrudnionych na terenie zakładu zorganizowane zostanie w części socjalno – biurowej znajdującej się we wschodniej części obiektu. Ta część budynku wykonana zostanie, jako dwukondygnacyjna.

Dodatkowo w ramach realizacji inwestycji wykonane zostaną wewnętrzne drogi dojazdowe do części magazynowej i produkcyjnej hali. W południowej części działki wykonany zostanie również parking dla samochodów osobowych, na 7 miejsc postojowych.

Technologia produkcji

Technologia termokatalitycznego przetwarzania odpadów polega na przetwarzaniu odpadów PE i PP na ciekłe węglowodory przy użyciu temperatury. Produkt powstający w wyniku termokatalitycznego przetwarzania to parafina syntetyczna oraz mieszanina węglowodorów w postaci gazu poreakcyjnego.

Surowcem wykorzystywanym do tego procesu są głównie Poliolefiny, takie jak: polietylen (PE) i polipropylen (PP). Technologia przetwarzania została tak opracowana, aby oba wyżej wymienione surowce mogły być mieszane w dowolnych proporcjach (tak jak zalegają na składowiskach) bez zakłóceń procesu produkcyjnego.

W urządzeniu gdzie zachodzi proces termokatalityczny długie łańcuchy węglowodorów pod wpływem temperatury dzielone są na krótsze, tworząc w rezultacie produkt będący mieszaniną parafiny i olefin. Katalizatorem w procesie przetwarzania odpadów jest wysoka temperatura.

W temperaturze reakcji powstające parafiny występują w postaci par, które pod wpływem własnego ciśnienia wydostają się z obszaru reakcji i przechodzą do systemu chłodzenia i skraplania węglowodorów. Schłodzona mieszanina spływa do odbieralników (walcowe zbiorniki o pojemności 400 l każdy), skąd za pomocą systemu pomp i zaworów przepompowywane są do zbiorników magazynowych.

Podczas gdy produkt będzie magazynowany w zbiorniku frakcja lekka gazowa będzie poprzez agregat sprężarkowy przetłaczana do instalacji gazu poreakcyjnego. Całość gazów poreakcyjnych gromadzona będzie w zbiorniku ciśnieniowym o pojemności 10 m3. Po zapełnieniu zbiornika, gaz przekazywany będzie do unieszkodliwienia, firmie zewnętrznej.

Przebieg procesu technologicznego

- Przygotowanie surowca	
Surowcem podlegającym przetworzeniu będą odpady z poliolefinowych tworzyw sztucznych. Surowiec w postaci odpadów z tworzyw sztucznych przywożony będzie na teren zakładu w postaci zbelowanej i magazynowany będzie w hali magazynowej surowca. W pomieszczeniu magazynowym odbywać będzie się również rozluźnienie produktu wsadowego do instalacji.

- Przygotowanie i załadunek wsadu	
Rozluźniony materiał podawany będzie do rozdrabniarki, w której nastąpi rozdrobnienie produktu. Wraz z rozdrabnianiem odpadów następować będzie równocześnie podsuszanie materiału wsadowego do instalacji. Ciepło niezbędne do podsuszenia odpadów w postaci tworzyw sztucznych pozyskiwane będzie w oparciu o energię elektryczną. 	
Podczas podawania odpadów do rozdrobnienia następować będzie dodatkowo segregacja odpadów. Z masy przywożonego materiału separowane będą ewentualne zanieczyszczenia w postaci tworzyw sztucznych nienadających się do przetworzenia i innych materiałów (drewno, guma itp.), które ewentualnie mogą znajdować się w masie produktu przyjmowanego na teren zakładu.	
Rozdrobnione odpady traktowane są jako surowiec produkcyjny, który przy użyciu automatycznego podajnika tworzyw i urządzenia transportującego jest kierowany do leja zsypowego i przetłaczarki.

- Proces depolimeryzacji wewnątrz instalacji	
Pierwszym etapem procesu jest uplastycznienie wsadu, które zachodzi w przetłaczarce oraz topielniku. Poziomy ślimak przetłaczarki jest ogrzewany dzięki czemu surowiec jest nie tylko zagęszczany ale również uplastyczniany. Zarówno przetłaczarka jak i topielnik są ogrzewane przy użyciu grzałek elektrycznych.	 
Do reaktora wprowadzony jest ciekły produkt, który w temperaturze reakcji ok. 400oC, w procesie depolimeryzacji ulega przetworzeniu. W reaktorze ciekłe produkty poliolefinowe przechodzą w stan par produktów parafinowych. Pary te wydostają się z reaktora i kierowane będą do układu chłodzenia gdzie ulegają skraplaniu węglowodorów.	
Pary węglowodorów, które nie ulegną wykropleniu kierowane będą do agregatu sprężarkowego. Następnie gaz przetłaczany będzie do zbiornika magazynowego gazu poreakcyjnego, który znajdować się będzie poza budynkiem. Zgromadzony w zbiorniku gaz oddawany będzie do unieszkodliwienia firmie zewnętrznej posiadającej odpowiednie zezwolenia. Instalacja do przetłaczania gazu poreakcyjnego oraz magazynowania będzie szczelna i wyposażona w zawory odcinające. 	
Transport gazu poreakcyjnego odbywać się będzie specjalistycznymi pojazdami wyposażonymi w szczelne złącze do przepompowywania gazu.

- Magazynowanie i transport produktu finalnego	
Gotowy produkt poprzez układ chłodniczy przepompowywany będzie do zbiorników magazynowych o objętości 20m3 każdy. Na terenie inwestycji zainstalowane zostaną 3 zbiorniki gotowego produktu. 	
Gotowy produkt ze zbiorników magazynowych będzie przepompowywana do autocysterny, a następnie transportowana do odbiorcy. Transport wraz z specjalistycznym sprzętem przystosowanym do odbioru i transportu parafiny zapewni odbiorca produktu.

2/ Zbiorniki magazynowe produktu ogrzewane będą w oparciu o energie elektryczną.

3/ Gazy z przedmuchu komory reakcyjnej przed procesem czyszczenia odprowadzane będą do zbiornika magazynowego gazu poreakcyjnego.

4/ Frakcja gazowa powstająca, jako produkt uboczny termokatalitycznego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych oddawana będzie do unieszkodliwienia, jako odpad, który zgodnie z katalogiem odpadów zakwalifikowany został, jako odpad o kodzie: 19 01 99 - inne niewymienione odpady.

Produktem finalnym procesu termokatalitycznego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych jest mieszanina węglowodorów. W mieszaninie tej przeważają węglowodory nasycone o znacznie krótszych łańcuchach niż w produkcie wyjściowym (tworzywach PE i PP).

W obrocie handlowym uzyskany produkt występuje pod nazwą „komponent uzyskiwany w wyniku katalitycznego przerobu odpadów z tworzyw sztucznych o symbolice PKWiU 24.66.32-90.00 CN 38,11”.

Produkt spełnia warunki określone w art. 14 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 ze późn. zm.).

pkt. a/ Przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów.

Produkt powstający w wyniku termokatalitycznego przetwarzania odpadów jest przekazywany do zakładów rafineryjnych lub rafineryjno-petrochemicznych z zamiarem wprowadzenia go do przerobu w głównym ciągu technologicznym w mieszaninie z ropą naftową lub jako surowiec samoistny.

pkt. b/ istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji i popyt na nie

W Polsce funkcjonuje coraz więcej instalacji przetwarzających odpady z tworzyw sztucznych, co jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu produkty. Produkty powstałe w wyniku termokatalitycznego przetwarzania odpadów (powstałych zarówno w technologii będącej przedmiotem raportu jak i innych np. T-Technology Technologie Ekologiczne Zbigniew Tokarz) funkcjonują w obrocie handlowym. W obrocie handlowym uzyskany produkt występuje pod nazwą „komponent uzyskiwany w wyniku katalitycznego przerobu odpadów z tworzyw sztucznych o symbolice PKWiU 24.66.32-90.00 CN 38,11”.

pkt. c/ dany podmiot lub substancja spełniają wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu

Dla przedmiotowego produktu powstała karat charakterystyki produktu określająca parametry charakterystyczne dla tej substancji. Produkt powstały w wyniku termokatalitycznego przetwarzania odpadów spełnia parametry określone w karcie charakterystyki. Dla produktu nie zostały natomiast określone dodatkowe wymagania w postaci norm czy innych przepisów. Jakość produktu oraz spełnienie wymagań technologicznych i zgodności z kartą charakterystyki jest sprawdzana dla poszczególnych partii produktu przez odbiorcę.

pkt. d/ zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska;

Produkt powstały w wyniku przetwarzania odpadów ma zastosowanie w technologii, która działa i posiada wszelkie wymagane prawem dopuszczenia. Magazynowanie i transport produktu prowadzone będzie z zastosowaniem wszelkich wymaganych środków zapobiegających przed przedostaniem się produktu do środowiska. Transport prowadzony będzie cysternami wyposażonymi w szczelne złącze (analogicznie jak transport paliw płynnych I i III klasy). Magazynowanie produktu odbywać się będzie w szczelnych zbiornikach posadowionych na szczelnej posadzce.

Pkt. 2/ wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej

Zgodnie z publikowanym na stronie Ministerstwa ochrony Środowiska (http://www.mos.gov.pl) „Odpowiedziami na pytania dotyczące interpretacji przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) przekazane przez urzędy marszałkowskie i regionalne dyrekcje ochrony środowiska” kryteria utraty statusu odpadów określone są w następujących dokumentach Unii Europejskiej:

- rozporządzenie Komisji (UE) nr 1179/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE,

- rozporządzenie Rady (UE) nr 333/2011 zawierające kryteria utraty statusu odpadu przez złom żelaza, stali i aluminium. (dokument ten obowiązuje od dnia 9 października 2011 r.).

Żaden z powyższych dokumentów nie określa wymagań dotyczących produktu termokatalitycznego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych.

5/ Gaz poreakcyjny odprowadzany z systemu chłodzenia i skraplania (chłodnica) odprowadzane będą poprzez agregat sprężarkowy oraz system zaworów odcinających do zbiornika magazynowego pojemności 10 m3 – pojemność robocza zbiornika wynosić będzie około 95 % i wynosić, więc będzie około 9,5 m3. Zbiornik gazu posiadać będzie wymagane atesty UDT i wyposażony zostanie w armaturę zabezpieczającą, w tym:

• zawór napełniania zbiornika,

• zawór bezpieczeństwa,

• wskaźnik procentowego napełnienia zbiornika.

Odprowadzenie z chłodnicy odbywać się będzie poprzez zawór ciśnieniowy, który otwierać się będzie w momencie wzrostu ciśnienia gazu w chłodnicy. Następnie poprzez sprężarkę gaz odprowadzany będzie do zbiornika. Opróżnianie zbiornika następować będzie w miarę zapełnienia.

Cała instalacja technologiczna gazu poreakcyjnego zostanie wykonana, jako hermetyczna. Jednak w przypadku ewentualnych nieszczelności wydostający się gaz nie stanowi zagrożenia dla powietrza, ponieważ gaz nie jest trujący, a ilości mogące przedostać się do atmosfery są bardzo małe i szybko rozpraszane na otwartej przestrzeni. Gaz ten nie powoduje zagrożenie dla gleby, gdyż w warunkach atmosferycznych bardzo szybko odparowuje.

Gaz ze zbiornika odbierany będzie specjalistyczną cysterną na samochodzie dostawczym.

6/ Zgodnie z bilansem masowym instalacji nieskroplone węglowodory stanowią 6% masy przetwarzanych odpadów. Przyjmując, że w ciągu miesiąca przetwarzane będzie 300 Mg/ miesiąc ilość gazu poreakcyjnego powstająca w trakcie 1 miesiąca wynosi około 18 Mg.

Zgodnie z informacją uzyskaną od technologa średnia gęstość sprężonego gazu wynosi 0,51 Mg/m3. W miesiącu do zbiornika odprowadzane będzie, więc około 9,18 Mg gazów poreakcyjnych. Przyjmując, że cześć robocza zbiornika wynosi 9,5 Mg gaz poreakcyjny odbierany będzie raz na miesiąc.

Zgodnie z pierwotnymi założeniem projektowymi do ogrzewania pomieszczeń miał być wykorzystywany produkt finalny. Przyjęta moc kotła wynosiła 50 kW. Przy tak przyjętych założeniach zużycie płynnej frakcji wynosiłoby 14,8 Mg w sezonie zimowym. Przy założeniu, że ciężar właściwy frakcji płynnej wynosi około 0,8 Mg/m3, zużycie paliwa płynnego w kotle w sezonie grzewczym wynosiłoby 11,84 m3 frakcji płynnej i jest to mniej niż jeden zbiornik.

Zgodnie z przedstawiona powyżej analizą w związku z transportem frakcji gazowej oraz z większą ilością frakcji płynnej oddawanej do przetworzenia, ruch pojazdów zwiększy się o 1 samochód miesięcznie i nie będzie miał większego wpływu na warunki aerosanitarne.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Karta charakterystyki

Z poważaniem: