GMINA WOJKOWICE

z siedzibą organu zarządzającego:

ul. Jana III Sobieskiego 290a

42-580  W o j k o w i c e
tel.   32  769-50-66

fax   32  769-50-73

www.wojkowice.4bip.pl

| Nr identyfikacyjny postępowania | ZP/WK.RGK/B/1/2014 |
| --- | --- |

Specyfikacja  Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

dla zamówienia o nazwie:

„ Wykonanie cząstkowych remontów dróg

i chodników stanowiących własność Gminy Wojkowice”.

1. Zamawiający:

GMINA WOJKOWICE

ul. Jana III Sobieskiego 290a

  - W o j k o w i c e

zwana dalej „Zamawiającym”

2. Tryb udzielania zamówienia.

1.  Postępowanie prowadzone jest trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póżń. zm.) zwaną dalej Pzp.

2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

3. W sprawach nieuregulowanych SIWZ stosuje się przepisy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Nazwa zadania:

„ Wykonanie cząstkowych remontów dróg i chodników stanowiących własność Gminy Wojkowice” .

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remontach cząstkowych nawierzchni dróg i chodników stanowiących własność Gminy Wojkowice obejmujące następujące zakresy rzeczowe:

1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno-asfaltowej

drobnoziarnistej na gorąco, polegające na:

a) wycięciu (wyfrezowaniu) uszkodzonej nawierzchni i oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym miejsca przewidywanej naprawy (ubytku),

b) posmarowaniu emulsją bitumiczną krawędzi remontowanych nawierzchni,

c) wypełnieniu ubytków nawierzchni masą mineralno-asfaltową na gorąco oraz zawałowanie walcem ułożonej warstwy,

d) w przypadku, gdy ubytek znajduje się w sąsiedztwie urządzeń kanalizacyjnych, tj. włazów studni kanalizacji sanitarnej lub deszczowej oraz kratek ściekowych należy wyregulować je do wysokości umożliwiającej spływ wody deszczowej,

e) uzupełnieniu ubytku w nawierzchni po wycięciu (wyfrezowaniu) uszkodzonej nawierzchni i oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym.

Jednostką obmiaru jest 1m². Szacunkowa ilość: 1100 m² powierzchni do remontu (poz. 1, 2, 3, 4 PRZEDMIARU  ROBÓT – załącznik nr 1 do SIWZ).

Ponadto, przed ułożeniem masy Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego

oznakowania znakami i elementami bezpieczeństwa m.in. znak A-14 oraz U-20 lub U-23

miejsc przygotowanych do uzupełnienia ubytku celem ich zabezpieczenia.

2) Remonty nawierzchni dróg przy użyciu mieszanki grysowo-emulsyjnej remonterem drogowym (typu „Patcher”), polegające na:

a) usunięciu spękań poprzecznych i podłużnych,

b) likwidacji złuszczeń,

c) oczyszczeniu jezdni z zanieczyszczeń płynnych, chemicznych i cząstek gruntu,

d) oczyszczeniu szczelin sprężonym powietrzem,

e) wypełnieniu ubytków mieszanką grysowo-emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb technologicznych,

f) posypaniu suchym grysem.

Jednostka obmiaru 1m². Szacunkowa ilość 700 m² powierzchni do remontu (poz. 5 PRZEDMIARU  ROBÓT – załącznik nr 1 do SIWZ).

Zakres robót obejmuje uzupełnienie ubytków w nawierzchniach o średniej głębokości do 5 cm,  grysami i emulsją z remontera, w przewidywanej ilości - 1000 Mg.

Do naprawy nawierzchni należy stosować grysy bazaltowe 2-5 i 5-8 mm odpowiadające wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996, kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe K-1 65%. Należy użyć specjalnych remonterów, wprowadzające pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia.

3) Wymiana krawężników betonowych wystających 15cmx30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z rozbiórką starej ławy betonowej i wykonaniem nowej (zakup krawężnika przez Wykonawcę).

Jednostka obmiaru 1m. Szacunkowa ilość 20 m (poz. 6 PRZEDMIARU  ROBÓT – załącznik

nr 1 do SIWZ).

Wyszczególnienie robót:
a) Odkopanie zewnętrznej ściany krawężników z odrzuceniem ziemi na pobocze.
b) Wyjęcie krawężników i odłożenie na pobocze.
c) Oczyszczenie krawężników z resztek ziemi względnie zaprawy cementowej.
d) Uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem.
e) Ustawienie krawężników.
f) Wypełnienie spoin zaprawą cementową z jej przygotowaniem.
g) Zasypanie ziemią zewnętrznej strony krawężników wraz z ubiciem ziemi.
h) Pielęgnacja spoin krawężnika przez polewanie wodą.

4) Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (zakup kostki betonowej przez Wykonawcę).

Jednostka obmiaru 1m². Szacunkowa ilość 200 m² (poz. 7 PRZEDMIARU  ROBÓT – załącznik

nr 1 do SIWZ).

Wyszczególnienie robót: 
a) Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej lub podsypki piaskowej. 
b) Zagęszczenie podsypki wibratorem. 
c) Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej powierzchni. 
d) Ubicie kostek wibratorem. 
e) Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadków nawierzchni. 
f) Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

5) Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o gr. 12 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (zakup płyt przez Wykonawcę).

Jednostka obmiaru 1m². Szacunkowa ilość 200 m² (poz. 8 PRZEDMIARU  ROBÓT – załącznik

nr 1 do SIWZ).

Wyszczególnienie robót:
a) Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z płyt drogowych.
b) Oczyszczenie i przesortowanie płyt.
c) Spulchnienie i uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z jej ubiciem.
d) Ułożenie płyt wraz z wypełnieniem spoin piaskiem względnie zaprawą cementową z uprzednim jej przygotowaniem.
e)Posypanie miejsc remontowanych piaskiem.

6) Wzmocnienie nawierzchni przy użyciu tłucznia, klińca kamiennego, jako wyrównanie podbudowy o grub. warstwy po zagęszczeniu do 15 cm.

Jednostka obmiaru 1m². Szacunkowa ilość 300 m² (poz. 9 PRZEDMIARU  ROBÓT – załącznik

nr 1 do SIWZ).

Wyszczególnienie robót:
a) Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z usunięciem zanieczyszczeń na poboczu.
b)  Zoskardowanie istniejącej nawierzchni.
c) Rozścielenie tłucznia z wyrównaniem pod szablon.
d) Zagęszczenie mechaniczne ułożonej warstwy tłucznia z polewaniem wodą.
e) Ręczne zagęszczenie fragmentów ułożonej warstwy tłucznia przy urządzeniach obcych

w nawierzchni.

7) Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych 35 cm x 35cm  na nawierzchnię

z kostki betonowej szarej gr. 6 cm wraz z wymianą podbudowy oraz obrzeżami.

Jednostka obmiaru 1m². Szacunkowa ilość 300 m² (poz. 10 PRZEDMIARU  ROBÓT – załącznik  nr 1 do SIWZ).

Wyszczególnienie robót:
a)Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z płyt drogowych.
b) Oczyszczenie i przesortowanie płyt.
c) Spulchnienie i uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z jej ubiciem.
d)Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm wraz z wypełnieniem spoin piaskiem względnie zaprawą cementową z uprzednim jej przygotowaniem.
e) Posypanie miejsc remontowanych piaskiem.

8) Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych 50 cm x 50 cm na nawierzchnię

z kostki betonowej szarej gr. 6 cm wraz z wymianą podbudowy oraz obrzeżami.

Jednostka obmiaru 1m². Szacunkowa ilość 300 m² (poz. 11 PRZEDMIARU  ROBÓT – załącznik nr 1 do SIWZ).

Wyszczególnienie robót:
a)Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z płyt drogowych.
b) Oczyszczenie i przesortowanie płyt.
c) Spulchnienie i uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z jej ubiciem.
d)Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm wraz z wypełnieniem spoin piaskiem względnie zaprawą cementową z uprzednim jej przygotowaniem.
e) Posypanie miejsc remontowanych piaskiem.

9) Remont cząstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej wraz z wypełnieniem spoin piaskiem.

Jednostka obmiaru 1m². Szacunkowa ilość 50 m²  (poz. 12 PRZEDMIARU  ROBÓT – załącznik nr 1 do SIWZ).

Wyszczególnienie robót:
a) Rozebranie nawierzchni chodnika.
b) Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału.
c) Spulchnienie, uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej z jej ubiciem.
d) Wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem.
e) Ułożenie nawierzchni z klinkieru na płask lub kostki kamiennej z ręcznym ubiciem.
f) Wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową z uprzednim jej przygotowaniem.
g) Pielęgnacja nawierzchni o spoinach wypełnionych zaprawą cementową, przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą.

10) Wzmocnienie nawierzchni przy użyciu frezu asfaltowego, jako wyrównanie podbudowy o gr. warstwy po zagęszczeniu do 5 cm.

Jednostka obmiaru 1m². Szacunkowa ilość 2 000 m² (poz. 13 PRZEDMIARU  ROBÓT – załącznik nr 1 do SIWZ).

Wyszczególnienie robót:
a) Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z usunięciem zanieczyszczeń na poboczu.
b) Zoskardowanie istniejącej nawierzchni.
c) Rozścielenie frezu asfaltowego   z wyrównaniem pod szablon.
d) Zagęszczenie mechaniczne ułożonej warstwy frezu asfaltowego  z polewaniem wodą.
e) Ręczne zagęszczenie fragmentów ułożonej warstwy frezu asfaltowego  przy urządzeniach obcych w nawierzchni.

Roboty wymienione w ppkt.  od 1) do 10) mają w swoim zakresie :

● Wywóz i utylizacja rumuszu.

● Dowóz materiału do miejsca zabudowy.

Kody i nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45.23.31.42-6      - roboty w zakresie naprawy dróg

45.23.32.22-1      - roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

Wskazane wielkości poszczególnych pozycji zamówienia są wielkościami szacunkowymi

i będą uzależnione od faktycznych potrzeb Zamawiającego, zmiany ich wielkości nie spowodują zmiany cen jednostkowych jak również z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia wobec Zamawiającego.

4. Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamówienia uzupełniające.

Przewiduje się możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

6. Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Informacja o umowie ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Informacja o aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

9. Podwykonawcy

A. Zasady dotyczące podwykonawstwa

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

2.  Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. W takim wypadku, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty – Załącznik nr 3) zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp,

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

B. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty

budowlane - niespełnienie wymogów spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

a) W umowach zawieranych z podwykonawcami Wykonawca jest zobowiązany umieszczać następujące postanowienia:

1. Oświadczenie  podwykonawcy, że zapoznał się z treścią umowy (wraz z ewentualnymi aneksami) zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

2. Oświadczenie podwykonawcy, że zapoznał się z treścią SIWZ zamówienia.

3. Oświadczenie, że podwykonawca będzie realizował umowę podwykonawstwa wyłącznie w zakresie zgodnym z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

4. Oświadczenie, że podwykonawca nie dokona cesji, nie ustanowi prawa zastawu, oraz

nie obciąży w jakikolwiek inny sposób prawami osób trzecich żadnej części robót

budowlanych, usług lub dostaw,

5. Oświadczenie, że podwykonawca jest świadomy obowiązków wynikających dla niego z regulacji artykułu 143 b Pzp.

6. Postanowienie, że Wykonawca zapewni terminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy,

7. Postanowienia, z których wynika że Wykonawca będzie wypłacał wynagrodzenie podwykonawcy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

8. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, zobowiązany jest zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców dotyczące realizacji powierzonego zadania.

10. Termin wykonania Zamówienia.

Zamówienie należy realizować w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że umowa wygasa z dniem wykorzystania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy bądź z dniem, w którym po wykonaniu ostatniej czynności okaże się, że kwota niewykorzystana będzie niewystarczająca by zlecić wykonanie jakichkolwiek czynności na podstawie zawartej umowy.

11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w

art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące posiadania:.

1) Uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie 
w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert min. po 2 roboty budowlane polegające na :

a) remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno-asfaltowej o powierzchni nie mniejszej niż 500m²,

b) remoncie cząstkowym nawierzchni mieszanką grysowo-emulsyjną remonterem typu „Patcher” o powierzchni nie mniejszej niż 300m²,

c) remoncie nawierzchni chodników z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 100 m²,

3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Za spełnienie warunku zamawiający uzna, gdy Wykonawca:

Wykaże dysponowanie niżej wymienionym sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia:

- remonterem ( typu”Patcher”)- minimum 1 szt.,

- walcem wibracyjnym- minimum 1 szt.,

- zagęszczarką płytową- minimum 1 szt.,

- piłą do asfaltu – minimum 1 szt.,

- frezarką drogową –maszyną do frezowania nawierzchni na zimno - minimum 1 szt.,

oraz  wskaże podstawę do dysponowania tymi zasobami.

4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca:

- wykaże dysponowanie minimum 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących  przepisów

oraz

zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budowlanych oraz urbanistów (tekst jednolity: Dz. U. z 2013., poz. 932)

lub

spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1409) tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

.

5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów.

Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0-1 (zero – jedynkowym tj., „spełnia – nie spełnia”); nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

12.  Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  Pzp – załącznik nr 5 do SIWZ,

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przewidzianych w art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ,

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2  Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenię, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty, zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty, zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 6 do SIWZ,

Dowodami o których mowa powyżej są poświadczenia.

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub, gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz,  którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

7) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SIWZ,

8) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 8 do SIWZ,

9) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 9 do SIWZ,

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

1)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wyszczególnionego w pkt. 12 ppkt 1.3), 1.4), 1.5), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

2)Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie dotyczące terminów zawartych w pkt. 12 ppkt. 2.1) SIWZ stosuje się odpowiednio.

3)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

3.  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 11 do SIWZ , albo oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 10 do SIWZ.

4. Inne oświadczenia i dokumenty.

Wykonawca ponadto przedkłada:

1) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ).

2) Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót Zamawiającego, który

stanowi załącznik nr 1 do SIWZ - zgodny w zakresie przedmiotu robót oraz obmiarów

podanych w przedmiarze robót.

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne – należy dołączyć w oryginale bądz kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

4) Kopię dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem (w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej) lub dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie.

13. Zasady składania ofert wspólnych.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Podmioty składające ofertę wspólną muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. W związku z faktem, iż podmioty składające ofertę wspólną zachowują samodzielność,

każdy z podmiotów musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, a więc oddzielnie przedstawić dokumenty wymienione w pkt 12 ppkt. 1.1), 1.3), 1.4), 1.5) oraz pkt. 12 ppkt. 3.

4. W odniesieniu do wymagań dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału osobowego, potencjału technicznego Zamawiający dokona łącznej oceny podmiotów występujących wspólnie.

5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym

jako reprezentant pozostałych (pełnomocnikiem, o którym mowa w ppkt. 2).

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

14.  Wymagania dotyczące wadium.

1.  Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert

w wysokości: 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej,  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.

Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.

Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska).

Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w Pzp.

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, uznane zostanie za skuteczne, jeśli do godziny  10:00 w dniu 22 kwietnia 2014 r., rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium.

Numer konta, na które należy wpłacać wadium w formie pieniądza:

ING Bank Śląski S.A.  O/Będzin   82 1050 1227 1000 0008 0157 0227

4. Oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w innej formie niż pieniądz należy

zdeponować w kasie Urzędu Miasta Wojkowice w terminie do godziny 10:00  dnia

22 kwietnia 2014 r.

5. Kopię dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty (w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej) lub dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie.

6. Wykonawca który nie wniósł we wskazanym terminie wadium  zostanie wykluczony z postępowania.

15. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami.

1.  Zamawiający informuje, że przyjętą formą porozumiewania się z Wykonawcami: (składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez  strony postępowania) jest forma pisemna lub faks.

2.  Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą za

pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich

otrzymania.

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami:

w sprawie przedmiotu zamówienia :  Adam Manterys,

w sprawie procedury przetargowej : Julita Malczewska,

17. Termin związania ofertą.

Termin  związania  ofertą  wynosi  30  dni.  Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna  się

wraz z upływem terminu składania ofert.

18. Opis sposobu przygotowania ofert.

1.Wymagania podstawowe.

1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

3) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

4) Oferta, musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

Jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, że do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (czytelny podpis/podpisy lub imienna pieczątka i parafka osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy).

5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę – do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię stosownego pełnomocnictwa.

6) Oferta wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, pełnomocnictwo należy załączyć do oferty(treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania).

7) W przypadku składania ofert przez Konsorcjum wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty w miejscu na nazwę i adres wykonawcy należy wpisać dane wykonawców tworzących konsorcjum i dane pełnomocnika.

8) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów wg wzorów dołączonych do SIWZ.

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty.

1) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim.

2) Wypełnienie dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji i wchodzących następnie w skład oferty może być dokonane ręcznie, maszynowo lub komputerowo.

3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie (zszyta, oprawiona).

4) Wskazane jest ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty.

5) Wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany we wpisywanej przez siebie treści muszą być czytelnie podpisane przez osobę/osoby podpisującą ofertę.

6) Wszelkie dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Na kopii należy przystawić pieczątkę lub dokonać zapisu „za zgodność z

oryginałem” obok czytelny podpis lub imienna pieczątka i parafka osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy.

Dokumenty dwustronne powinny być potwierdzane za zgodność z oryginałem na obu zapisanych stronach, a wielostronne na każdej z zapisanych stron kopii.

7) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

8) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, zewnętrznej i wewnętrznej,  z których:

- kopertę zewnętrzną opisać należy nazwą i adresem Zamawiającego oraz napisem :

„ Wykonanie cząstkowych remontów  dróg i chodników stanowiących

własność Gminy Wojkowice” .

Nie otwierać przed 22 kwietnia 2014 r., godz. 10:15”

- kopertę wewnętrzną opisać należy jak wyżej oraz oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy.

9) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo koperty, w których jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”.

10) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być przygotowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo koperty, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.

11) Treść stanowiąca tajemnice przedsiębiorstwa winna być oznaczona w następujący sposób:

„ Tajemnica przedsiębiorstwa ”– tylko do wglądu przez Zamawiającego.

19. Miejsce składania ofert.

Oferty w zamkniętych, należycie oznaczonych kopertach składać należy w siedzibie Zamawiającego - ul. Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, parter - Kancelaria.

20. Termin składania ofert.

1.Termin składania ofert upływa 22 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00.

2.Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane pod warunkiem ich dostarczenia do siedziby zamawiającego do dnia 22 kwietnia 2014 r. do godz. 10:00.

3.Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy.

21 Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2014 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego ul. Sobieskiego 290a,  42-580 Wojkowice, pokój nr 18.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

22. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę oferty należy obliczyć w kosztorysie ofertowym uwzględniając wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia wynikające z przedmiaru robót,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz postanowień wzoru umowy.

2. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Kosztorys ofertowy należy załączyć do oferty.

3. Kosztorys ofertowy należy sporządzić uwzględniając następujące założenia:

a) kosztorys ofertowy musi zawierać wszystkie pozycje wymienione w przedmiarze robót,

b) wykonawca nie może samodzielnie dokonywać zmian w przedmiarze robót,

c) ewentualne upusty należy uwzględniać w cenie jednostkowej,

d) określone przez wykonawcę ceny jednostkowe robót zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać żadnym zmianom.

4. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej. Metoda kalkulacji uproszczonej polega na obliczeniu ceny kosztorysowej robót budowlanych jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót ustalonych w przedmiarach robót i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według wzoru:

Ck= L x Cj

gdzie:

Ck - cena kosztorysowa robót;

L    - liczba jednostek sprzedmiarowanych robót;

C j  - cena jednostkowa roboty podstawowej uwzględniająca wszystkie koszty

związane z należytym wykonaniem

5. W formularzu oferty należy podać cenę netto obliczoną w kosztorysie ofertowym, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto.

6. Ceny jednostkowe, wartości pozycji oraz cena oferty muszą być wyrażone w złotych polskich(PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

23.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena ofertowa – 100 punktów

- Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią liczbę punktów wyliczoną w następujący sposób:

C min

A(x) = ------------- x 100

C (x)

gdzie:

A(x) 	– ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny

Cmin 	– cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na zadanie objęte przetargiem

C(x) 	– cena zawarta w ofercie „x”

Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

24. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości  5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie .

Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: ING Bank Śląski S.A.  O/Będzin   82 1050 1227 1000 0008 0157 0227.

Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach (art. 148 ust. 1 Pzp):

a) pieniądzu,

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

4. Z zastrzeżeniem ppkt 5, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ppkt 3 musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego wymaganej przez Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego).

5. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ppkt 3 musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi

30 % wysokości wymaganego zabezpieczenia.

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem ppkt 10.

7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

c)  przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w

przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

8. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ppkt  3.

Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

10. Kwota, o której mowa w ppkt 5 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

„ Wykonanie cząstkowych remontów dróg i chodników stanowiących

własność Gminy Wojkowice” .

25. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione  po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i obowiązku przedłożenia kopii stosownych dokumentów po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

- pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

- kopię opłaconej polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a w przypadku jej braku inny dokument poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:  200 000,00  zł – obejmującą co najmniej okres wykonywania zamówienia. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez wykonawcę, o którym mowa powyżej należy rozumieć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

c) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

d) kopię dokumentu zabezpieczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem (w przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci niepieniężnej) lub dowód wpłaty zabezpieczenia w wymaganej wielkości i formie.

2. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy jest obowiązany wnieść zabezpieczenie.

3. Po podpisaniu umowy Wykonawca jest obowiązany w tym samym dniu przedłożyć (fakt ten musi zaistnieć przed przystąpieniem do realizacji umowy):

a)  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub kopie odpowiadających im ważnych uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących  przepisów

oraz

kopie dokumentów potwierdzających zrzeszenie we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budowlanych oraz urbanistów (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 932).

Zamawiający uzna stosowne dokumenty przedłożone co do osoby  spełniającej warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1409) tj. osoby, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których umowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

26.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści  umowy.

1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

3.  Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach:

a) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby Kierownika Budowy pod warunkiem, że nowa osoba posiada co najmniej takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ. Zmiana nie wymaga zmiany treści umowy.

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron.

c) Zamawiający dopuszcza zmianę/rezygnację z podwykonawcy na warunkach określonych w pkt. 9 lit. A ppkt. 3 SIWZ.

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.

27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy są uregulowane w dziale VI, art. 179-198 g Pzp.

28. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1  -    Przedmiar robót,

Załącznik nr 2  -   Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

Załącznik nr 3 -    Formularz ofertowy,

Załącznik nr 4-    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

przewidzianych a art. 22 ust. 1 Pzp.

Załącznik nr 5 -    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1

Pzp,

Załącznik nr 6  -  Wykaz robót budowlanych,

Załącznik nr 7 -    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

Załącznik nr 8 -    Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,

posiadają wymagane uprawnienia,

Załącznik nr 9 -    Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń

technicznych,

Załącznik nr 10 -   Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych,

Załącznik nr 11 -   Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej,

Załącznik nr 12 – Wzór umowy

Opracowała:

Julita Malczewska

Zatwierdził:

BURMISTRZ

mgr. inż. Zofia Gajdzik

Wojkowice, dnia  02.04.2014 r.

ZP/WK.RGK/B/1/2014                                                                                                                  Załącznik NR 1 do SIWZ

PRZEDMIAR  ROBÓT

stanowi podstawę do sporządzenia  Kosztorysu ofertowego, który należy dołączyć do oferty.

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość zł netto (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Naprawa jezdni i chodników |
| 1. | D-05.03.05 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy gr. asfaltu do 5 cm o powierzchni do 5 m2 mieszanką mineralno-asfaltową - na gorąco | m2 | 300 |  |  |
| 2. | D-05.03.05 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy gr. asfaltu do 5 cm o powierzchni powyżej 5 m2 mieszanką mineralno-asfaltową - na gorąco | m2 | 300 |  |  |
| 3. | D-05.03.05 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy gr. asfaltu od 5 cm do 10 cm o powierzchni do 5 m2 mieszanką mineralno-asfaltową - na gorąco | m2 | 300 |  |  |
| 4. | D-05.03.05 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy gr. asfaltu od 5 cm do 10 cm o powierzchni powyżej 5 m2 mieszanką mineralno-asfaltową - na gorąco | m2 | 200 |  |  |
| 5. | D-05.03.16 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych polegający na wypełnieniu ubytków mieszaniną kruszywa otaczanego emulsją realizowanych przy użyciu remontera drogowego | m² | 700 |  |  |
| 6. | D-08.01.01 | Wymiana krawężników betonowych wystających 15cmx30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z rozbiórką starej ławy betonowej i wykonaniem nowej (zakup krawężnika przez Wykonawcę) | m | 20 |  |  |
| 7. | D.05.03.23a | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (zakup kostki betonowej przez Wykonawcę) | m2 | 200 |  |  |
| 8. | D-05.03.03 | Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o gr. 12 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (zakup płyt przez Wykonawcę) | m2 | 200 |  |  |
| 9 | D-04.08.03 | Wzmocnienie nawierzchni przy użyciu tłucznia , klińca kamiennego, jako wyrównanie podbudowy o gr. warstwy po zagęszczeniu do 15 cm | m² | 300 |  |  |
| 10. | D-01.03.02 D-04.01.01 D-04.04.02 D-08.02.02 D-08.03.01 | Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych 35cmx 35cm na nawierzchnię z kostki betonowej szarej gr. 6 cm wraz z wymianą podbudowy oraz obrzeżami | m² | 300 |  |  |
| 11. | D-01.03.02 D-04.01.01 D-04.04.02 D-08.02.01 D-08.03.01 | Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych 50cm x 50cm na nawierzchnię z kostki betonowej szarej gr. 6 cm wraz z wymianą podbudowy oraz obrzeżami | m² | 300 |  |  |
| 12. | D-05.03.02 | Remont cząstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej wraz z wypełnieniem spoin piaskiem | m² | 50 |  |  |
| 13. | D-04.08.03 | Wzmocnienie nawierzchni przy użyciu frezu asfaltowego, jako wyrównanie podbudowy o gr. warstwy po zagęszczeniu do 5 cm | m² | 2 000 |  |  |
| Ogółem netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem brutto |  |

ZP/WK.RGK/B/1/2014                                                                                   Załącznik NR 2 do SIWZ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem cząstkowych remontów dróg

i chodników stanowiących własność Gminy Wojkowice.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Określenia podstawowe.

1.3.1 .Remont cząstkowy nawierzchni jest to zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

Pojecie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie dróg”.

Rodzaje zabiegów: zgodne z zakresem przedmiaru.

1.3.2 Ubytek – wykruszenie materiału mineralno – bitumicznego na głębokość nie większą niż gr. warstwy ścieralnej.

1.3.3. Wybój – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż gr. warstwy ścieralnej.

1.4. Zakres robót objętych SST.

1.4.1. Wykonanie remontu cząstkowego masą mineralno – bitumiczną wytwarzaną

i wbudowaną na gorąco, obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- wycięcie z nadaniem regularnych kształtów i oczyszczenie uszkodzonych miejsc nawierzchni z załadunkiem rumuszu na środki transportu i wywozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnie z zatwierdzoną receptą laboratoryjną,

- transport na miejsce wbudowania, posmarowanie emulsją dna i krawędzi ścianek wyboju, rozłożenie mieszanki jedną lub dwiema warstwami zgodnie z założoną grubością, szerokością i profilem,

- mechaniczne zagęszczenie łaty i posmarowanie emulsją asfaltową styków łaty z istniejącą nawierzchnią oraz przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych dotyczących właściwości materiałów i mieszanki.

1.4.2. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni grysami i emulsją asfaltową, obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót, dostarczenie materiałów podstawowych i pomocniczych.

- oczyszczenie uszkodzonego miejsca z załadunkiem frezowanej nawierzchni na środki

transportu i wywozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- skropienie emulsją oczyszczonego dna i ścianek krawędzi naprawianego miejsca,

- rozścielenie mieszanki grysowo-emulsyjnej,

- zasypanie drobnym kruszywem łaty i mechaniczne zagęszczenie łaty walcem.

1.5. Wymagania dotyczące robót

1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za zgodność ich wykonania ze SST oraz poleceniami Zamawiającego.

1.5.2. Wykonawca przeprowadza badania kontrolne obejmujące cały proces budowy od okresu przygotowawczego, aż do badań końcowych oraz przedstawia wyniki badań do akceptacji Zamawiającemu.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Zastosowane materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane

i wymaganiom SIWZ.

2.2 Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych.

Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu powinny być

dostosowane do rodzaju i wielkości uszkodzenia.

a) Głębokie powierzchniowe uszkodzenie nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia

krawędzi jezdni (obłamania) należy naprawiać mieszankami mineralno – asfaltowymi

wytwarzanymi i wbudowanymi na „gorąco”.

b) Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej należy naprawiać przy użyciu specjalnych

maszyn (remonterów), które wrzucają pod ciśnieniem mieszankę grysu i emulsji

asfaltowej bezpośrednio do naprawianego wyboju.

2.2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu remontu masą mineralno – bitumiczną są:

a) masa mineralno – bitumiczna 0/12,8 standard I, wyprodukowana i wbudowana na gorąco,

b) emulsja asfaltowa kationowa szybko rozpadowa, zwykła.

2.2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu remontu grysami i emulsją są:

a) kruszywo kamienne łamane,

b) emulsja asfaltowa kationowa szybko rozpadowa, zwykła.

2.2.3. Masa mineralno bitumiczna powinna odpowiadać normom PN-S-96025:2000.

2.2.4. Kruszywa kamienne łamane powinny odpowiadać normom PN-B-11112:1996 oraz

powinny posiadać atesty.

2.2.5. Asfaltowe emulsje kationowe powinny spełniać wymagania techniczne oraz posiadać

świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez IBDiM.

2.2.6. Do wykonania warstw ścieralnych nie wolno stosować kruszyw zabronionych do

wykorzystania dla celów drogowych ze względów ekologicznych.

3. SPRZĘT

3.1. Wykonawca w zależności od potrzeb powinien dysponować następującym sprawnym

technicznie sprzętem:

- piłą do cięcia asfaltu,

- frezarką do nawierzchni bitumicznych,

- remonterem do napraw nawierzchni mieszanką grysowo-emulsyjną,

- walcem drogowym wibracyjnym,

- środkami transportowymi do transportu masy bitumicznej z wytwórni asfaltu.

4. TRANSPORT

4.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe na gorąco winny być transportowane do miejsca

wbudowania z wytwórni, z odległości nie przekraczającej 50km samochodami

samowyładowczymi zaopatrzonymi w plandeki, które chronią masę przed przestudzeniem oraz przed wilgocią. W okresie niskich temperatur masę w miejsce wbudowania winno się przewozić w termosach (pojemnikach izolowanych cieplnie).

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Remont należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w punkcie 1.4.1. i 1.4.2. niniejszej

specyfikacji.

5.2. Przed wejściem z robotami na daną drogę należy uzgodnić z Zamawiającym miejsce

wykonywania robót oraz określić zakres rzeczowy uszkodzonych powierzchni przeznaczonych do wyremontowania.

5.3. Po ustaleniu zakresu uszkodzeń i prawdopodobnych przyczyn powstania należy

przygotować uszkodzone miejsce do naprawy.

Przygotowania uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi (nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez:

- pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na

głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury

geometrycznej np. prostokąta,

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,

- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno – suchego,

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru,

piasku i pyłu.

5.4. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami mineralno –

asfaltowymi „na gorąco”.

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.3), należy

spryskać dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w

ilości 0,5 l/m2. Mieszankę mineralno – asfaltową należy rozłożyć przy pomocy łopat

i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych. W żadnym wypadku nie należy zrzucać

mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a

następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni

naprawianego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona

powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadującej części nawierzchni. Różnice w poziomie naprawianego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z prędkością powyżej 60 km/godz., nie powinny być większe od 4mm. Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem. Miejsca łączeń naprawianego miejsca i istniejącej nawierzchni należy posmarować emulsją

i posypać kruszywem frakcji 2 - 4mm.

Temperatura wbudowywanej mieszanki mineralno asfaltowej powinna wynosić:

- z D 50 140°C - 170°C

- z D 70 135°C - 165°C

- z D 100 130°C - 160°C

- z polimeroasfaltem – wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenia powinna wynosić nie mniej niż:

- dla asfaltu D 50 135°C

- dla asfaltu D 70 125°C

- dla asfaltu D 100 120°C

- z polimeroasfaltem – wg wskazań producenta polimeroasfaltów.

5.5. Uzupełnianie ubytków ziaren, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy ścieralnej

techniką sprysku lepiszczem i posypania grysem.

W zależności od ilości miejsc z ubytkami i wielkości ubytków należy stosować odpowiedni

sprzęt do ich naprawy. Przy większych powierzchniach uszkodzonych należy stosować remontem wykonujący przy jednym przejściu maszyny, sprysk lepiszczem (kationową emulsją asfaltową), posypanie grysem granulowanym i wciśnięcie go w lepiszcze. Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych należy zastosować specjalny remontem natryskujący pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową. Remonter ten umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Następnie przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsją. W końcowej fazie należy zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2mm do 4mm. Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu może odbywać się ruch samochodowy.

5.6. W celu konieczności szybkiego wyeliminowania powstałych zagrożeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego w postaci uszkodzeń nawierzchni, remont należy wykonywać na odcinkach

wskazanych przez Zamawiającego – dziennie nie mniej niż 50m2.

5.7. Organizację ruchu w czasie prowadzenia robót w pasie drogowym wprowadza Wykonawca na podstawie sporządzonego własnym staraniem projektu organizacji ruchu zatwierdzonego w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., nr 177 poz. 1729). Oznakowanie i zabezpieczenie robót należy utrzymać w czystości i czytelności przez całą dobę.

5.8. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty,

odpowiedzialny jest Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.2. Po zakończeniu robót i skompletowaniu całej przewidzianej w SIWZ dokumentacji

Wykonawca pisemnie zawiadamia o tym Zamawiającego, który w ciągu 7 dni zwołuje spotkanie w celu przeprowadzenia odbioru robót. W czasie spotkania sporządza się

i podpisuje protokół odbioru, w którym potwierdza się prawidłowe i terminowe wykonanie robót.

6.3. Podstawą do oceny jakości i zgodności robót z umową są badania i pomiary prowadzone i

zapisywane w trakcie trwania robót, jak i po ich zakończeniu oraz oględziny wizualne

dokonywane podczas odbioru.

6.4. W przypadku stwierdzenia wad i usterek odbierający ustala zakres i wielkość potrąceń za

obniżoną jakość oraz zakres robót poprawkowych. Wykonanie robót poprawkowych należy do

obowiązków Wykonawcy i musi być wykonane na jego koszt w terminie uzgodnionym z

przedstawicielem Inwestora.

W tym przypadku ustala się termin następnego spotkania po ponownym zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru.

6.5. Za datę zakończenia robót uważa się datę dokonania odbioru.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Cena jednostki obmiarowej wykonania remontu cząstkowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- wywóz odpadów z kosztami składowania,

- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,

- wykonanie naprawy zgodnie z SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1 Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

8.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje.

Zeszyt 60.IBDiM,Warszawa 1999.

2. Ogólne Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00. Wymagania ogólne.

3. Ogólne Specyfikacje Techniczne D-05.03.17. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych.

ZP/WK.RGK/B/1/2014                                                                               Załącznik NR 3 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  OFERTOWY

Dane wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Tel………………………… …..…, fax………………………………………………….

REGON:………………………………….. NIP

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

„Wykonanie cząstkowych remontów dróg i chodników stanowiących własność Gminy Wojkowice”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto :  ...................................... zł,

Słownie: .......................................................................................................................... zł.

w rozbiciu na:

1) podatek VAT............ % , .................... zł,  słownie: ....................................................... zł.

2) cena netto ............................... zł., słownie: ................................................................zł.

- Oświadczam/y, że oferta została złożona na …..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od numeru …....... do numeru ….......

- Oświadczam/y, że wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy

……................................................................................................................................................

(wpisać numer rachunku bankowego, na który zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu)

(pkt 3 dotyczy tylko wykonawcy, który wniósł wadium w pieniądzu. W przypadku braku informacji o numerze rachunku bankowego, na który zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu, wadium zostanie zwrócone na ten rachunek bankowy, z którego zostało wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

4. Zamawiający nie wymaga podania w ofercie terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

5.  Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy

(podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy):

| 1. Część / zakres zamówienia | 2. Nazwa (firma) podwykonawcy* |
| --- | --- |

..........................................., dnia ......................	                                               …......................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Uwagi:

*) Nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać wyłącznie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, tj. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

Do formularza oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy uproszczony wykonany na podstawie przedmiaru robót   – załącznika nr 1 do SIWZ.

ZP/WK.RGK/B/1/2014                                                                               Załącznik NR 4 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty  budowlane związane z:

„Wykonaniem cząstkowych remontów dróg i chodników stanowiących

własność Gminy Wojkowice”.

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja, niżej podpisany oświadczam / My niżej podpisani oświadczamy, że wykonawca spełnia warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................................................
      Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1

Pzp powinno byś złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

ZP/WK.RGK/B/1/2014                                                                               Załącznik NR 5 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty  budowlane związane z:

„Wykonaniem cząstkowych remontów dróg i chodników stanowiących

własność Gminy Wojkowice”.

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam(y), iż nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 Pzp, w myśl którego, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

……………………… dnia ………………

……….……………………………………………

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

ZP/WK.RGK/B/1/2014                                                                               Załącznik NR 6 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty  budowlane związane z:

„Wykonaniem cząstkowych remontów dróg i chodników stanowiących

własność Gminy Wojkowice”.

Wykaz robót budowlanych

Wykonawca, którego reprezentuję, przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z wykonaniem cząstkowych remontów dróg i chodników stanowiących własność Gminy Wojkowice -  oświadcza, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonał  następujące roboty:

| Lp. | Nazwa i adres Inwestora, miejsce realizacji zamówienia | Opis zamówienia (rodzaj wykonanych robót) | Termin realizacji „od - do” [dd/mm/rrrr] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

……….……………………………………………

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga!

Do wykazanych robót należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

UWAGA!  Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić , że będzie dysponował takim zasobem do realizacji zamówienia, w szczególności załączając dokument,

z którego wynikać będzie pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, do udostępnienia takich zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

ZP/WK.RGK/B/1/2014                                                                               Załącznik NR 7 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty  budowlane związane z:

„Wykonaniem cząstkowych remontów dróg i chodników stanowiących

własność Gminy Wojkowice”.

WYKAZ   OSÓB

Wykonawca, którego reprezentuję przedstawia wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz informacją  o podstawie do dysponowania tymi osobami:

| Lp. | Nazwisko i imię | Opis kwalifikacji zawodowych | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami/np.: umowa o pracę, zlecenia, itp./. |
| --- | --- | --- | --- |

UWAGA!  Jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale kadrowym innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić , że będzie dysponował takim zasobem do realizacji zamówienia, w szczególności załączając dokument,

z którego wynikać będzie pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, do udostępnienia takich zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

………………………………………………………...

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

ZP/WK.RGK/B/1/2014                                                                               Załącznik NR 8 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty  budowlane związane z:

„Wykonaniem cząstkowych remontów dróg i chodników stanowiących

własność Gminy Wojkowice”.

O Ś W I A D C Z E N I E

ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, w zakresie wymaganym przez SIWZ.

……………………………………………………..

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

ZP/WK.RGK/B/1/2014                                                                               Załącznik NR 9 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty  budowlane związane z:

„Wykonaniem cząstkowymi remontów dróg i chodników stanowiących

własność Gminy Wojkowice”.

W Y K A Z

niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń technicznych

Wykonawca, którego reprezentuję, przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z wykonaniem cząstkowych remontów dróg i chodników stanowiących własność Gminy Wojkowice -  oświadcza, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia wyszczególnionym w poniższej tabeli:

| Lp. | Rodzaj (nazwa) narzędzi i urządzeń technicznych | Ilość [szt] | Informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga: Obowiązkowo należy wymienić narzędzia i urządzenia techniczne wskazane w pkt. 11 ppkt. 3) SIWZ.

UWAGA!  Jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale technicznym innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić , że będzie dysponował takim zasobem do realizacji zamówienia, w szczególności załączając dokument, z którego wynikać będzie pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, do udostępnienia takich zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

………………………………………………………….

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

ZP/WK.RGK/B/1/2014                                                                   Załącznik NR 10 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty  budowlane związane z:

„Wykonaniem cząstkowych remontów dróg i chodników stanowiących

własność Gminy Wojkowice”.

O Ś W I A D C Z E N I E

o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*

……..……..............................................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* wypełnić jeśli dotyczy

ZP/WK.RGK/B/1/2014                                                                                Załącznik NR 11 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty  budowlane związane z:

„Wykonaniem cząstkowych remontów dróg i chodników stanowiących

własność Gminy Wojkowice”.

LISTA  PODMIOTÓW  NALEŻĄCYCH  DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z póżn. zm.) o nazwie:

………………………………………………………………………………………………………..

Wykaz podmiotów należących do powyższej grupy kapitałowej:

| Lp. | Nazwa i adres |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

…………………………………………………………….

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

*wypełnić jeśli dotyczy