Załącznik nr 12

Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „ Budowa kanalizacji oraz przebudowa odcinka wodociągu w ulicy Fitelberga w Wojkowicach”

Roboty budowlane związane z ww. zamówieniem muszą być wykonane zgodnie             z projektem  budowlanym , niniejszą SIWZ, wiedzą i sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.

Zakres rzeczowy robót  budowlanych obejmuje:

- Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC –U Klasy S sztywności obwodowej SDR 34    o  średnicy 200 mm- na odcinku 258,5 m

- Wykonanie sięgaczy kanalizacyjnych rurami PVC  o średnicy 160/4,7 mm do granicy nieruchomości zakończonych studzienka rewizyjna Dn 315

- Montaż studni kanalizacji sanitarnej

- Przebudowie  sieci wodociągowej  PE 100 SDR 17 – na odcinku  150,0m

- Przebudowie przyłączy wodociągowych Dz 40 93,5m

- Montaż zasuw kołnierzowych  DN 100 mm

- Montaż hydrantów podziemnych DN 80 mm

W ramach ww. zakresu Wykonawca zobowiązany jest do:

- całkowitej wymiany gruntu wraz z zagęszczeniem warstwami, potwierdzoną protokołem badania zagęszczenia oraz odbiorem pasa drogowego przez zarządcę drogi,

- ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego, organizacji ruchu drogowego,

- Przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy, z zachowaniem najwyższej staranności,

- Kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z pełną dokumentacją powykonawczą robót,

- Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót,

- Bieżącego usuwania, składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych  i powstałych odpadów,

- Niezbędnego zabezpieczenia budowy w zakresie p.poż i bhp,

- Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności materialnej i cywilnej z tytułu prowadzenia robót,

- Ponoszenie kosztów wszelkich mediów zewnętrznych( energia elektryczna, woda, gaz, sieć teletechniczna),

- Ponoszenie wszelkich kosztów nadzoru pełnionego przez właścicieli urządzeń , z którymi występuje kolizja,

- Ponoszenia kosztów ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami nie ujętymi  w dokumentacji projektowej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej.

Zaleca się przeprowadzenie w terenie wizji lokalnej i uzyskania dodatkowych informacji         w celu prawidłowej wyceny.

Zakresem umowy objęte jest również sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przekazanie Zamawiającemu trzech egzemplarzy dokumentacji wykonanych robót.