OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbiórki budynku mieszkalnego położonego na działce 729/1

przy ul. Kilińskiego 15 w Wojkowicach.

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy

ul. Kilińskiego 15 w Wojkowicach.

Właścicielem budynku i działki jest Gmina Wojkowice.

Budynek nie podlega  ochronie konserwatorskiej.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

    - Inwentaryzacja  ( pomiary z natury oraz dokumentacja fotograficzna),

    - Ocena stanu technicznego,

    - Obowiązujące normy, przepisy i literatura techniczna, w tym w szczególności :

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz.U. 2010.162.1089).

III. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny typu „BERLING” wybudowany w latach 70 XX wieku, częściowo podpiwniczony.

Podmurówka i ściana fundamentowa w części piwnicznej wykonana jest z kostek granitowych na zaprawie cementowej.

Ściany stanowi drewniany szkielet wypełniony płytami paździerzowymi oraz obustronnie pokryty płytami zawierającymi domieszkę azbestu. Więźba dachowa wykonana z wiązarów deskowych.

Pokrycie dachu wykonane z płyt azbestowych. Rynny i rury spustowe wykonane z azbestu. Podłogi w budynku – drewniane. Drzwi wejściowe oraz stolarka okienna – drewniana. Ogrzewanie piecowe węglowe.

Budynek wyposażony w instalacje wodno – kanalizacyjną i elektryczną.

Podstawowe dane techniczne:

● wymiary zewnętrzne        - 8,00 x 12,00  =  96,00 m²

● powierzchnia użytkowa                              - 91,10 m²

● kubatura                              	             - 391 m³

● wysokość budynku do kalenicy                 – 3,82 m

Ocena stanu technicznego.

Fundamenty  i ściany fundamentowe murowane z kamienia – zawilgocone i zagrzybione, brak izolacji poziomej i pionowej zabezpieczającej przed działaniem wód gruntowych i opadowych.

Ściany budynku – szkielet drewniany częściowo zgniły, liczne, niewielkie ubytki drewna.

Podwaliny oraz oczepy górne – przegnile.

Płyty paździerzowe /wypełnienie szkieletu/ zawilgocone i zgniłe, liczne ubytki.

Płyty azbestowo-cementowe wyszczerbione, spękane, połamane z licznymi ubytkami oraz mocno zawilgocone.

Konstrukcja drewniana dachu – zakryta podsufitką z płyt pilśniowych twardych.

W miejscach odsłoniętych – stan zły.

Pokrycie dachu – płyty azbestowe uszkodzone, miejscami braki pokrycia – stan ogólny zły.

Rynny i rury spustowe – spękane, zniszczone, nieszczelne – stan zły.

Podłogi oraz stolarka drzwiowa i okienna – nie konserwowana – stan zły.

Przedmiotowy budynek wzniesiony został ówcześnie, jako budynek tymczasowy, z zastosowaniem materiałów, które w obecnym czasie nie są dopuszczone do stosowania w jakichkolwiek typach budynków, nie tylko przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Uszkodzone płyty azbestowe poszycia ścian oraz pokrycia dachu wymagają natychmiastowego zdemontowania oraz ich utylizacji.

Prace muszą być wykonane przez firmę posiadającą wymagane zezwolenia uprawniające do demontażu i utylizacji materiałów niebezpiecznych.

Biorąc pod uwagę wiek budynku  i jego stan techniczny poszczególnych elementów konstrukcji stwierdza się, że budynek kwalifikuje się do rozbiórki.

IV.  WYTYCZNE  ROBÓT  ROZBIÓRKOWYCH

Dane ogólne.

Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu.

Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje i media.

Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem robót rozbiórkowych.

Z uwagi na wykonanie pokrycia dachu z płyt eternitu falistego, a ścian zewnętrznych z płyt paździerzowych obłożonych płytami azbestowo-cementowymi, a więc wyrobami zawierającymi azbest, zasadnicze roboty rozbiórkowe budynku należy rozpocząć od usunięcia tych szkodliwych materiałów.

Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosować montażowe podparcia.

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów, w sposób zabezpieczający przed pyleniem.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności:

- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,

- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,

- stosować środki zabezpieczające pracowników,

- zapewnić bezpieczeństwo publiczne.

Dane szczegółowe.

Prace rozbiórkowe wykonywać w kolejności:

Rozbiórka eternitu stanowiącego pokrycie dachowe.

Warunki podjęcia prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, który jest podstawowym składnikiem wyrobów eternitowych, są określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.

2010.162.1089) :

● Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązany jest do:

- uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

- przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz

przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;

● opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

• identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela obiektu,

• informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

• zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia,

• ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

- posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

● Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu  budowlanego, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

● Zgłoszenie, o którym mowa, powinno zawierać w szczególności:

- rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych przepisach,

- termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,

- adres obiektu,

- kopii aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,

- określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem,

- obowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.

●  Właściciel nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

● Podstawą rozpoczęcia prac usuwania wyrobów zawierających azbest powinny stanowić następujące dokumenty przekazane przez Wykonawcę:

- numer decyzji zezwalającej na działalność firmy w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych,

- deklaracja Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki oraz z zachowaniem przepisów bhp i prawa budowlanego,

- opis przebiegu prac rozbiórkowych, zabezpieczających i sposobu przewiezienia odpadów do miejsca, w którym zostaną poddane utylizacji,

- kopia decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych,

- oświadczenie o przeprowadzonym szkoleniu pracowników w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

Z powyższego wynika, że prace polegające na rozbiórce eternitu – wyrobu zawierającego azbest – należy powierzyć tylko firmie, która posiada ku temu odpowiednie uprawnienia.

● Zasady wykonywania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

• Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez:

- nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem

i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;

- demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe;

- odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze;

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym również z wyrobami zawierającymi krokidolit;

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

• Po wykonaniu prac wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

•  Oświadczenie, o którym mowa, przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat.

Po wykonaniu, przez specjalistyczną ekipę, demontażu eternitu i płyt azbestowo-cementowych  zawierającego azbest, można przystąpić do zasadniczej rozbiórki budynku, w kolejności prac jak podano poniżej.

- rozbiórka urządzeń i przewodów instalacyjnych,

- rozbiórka okien i drzwi,

- rozbiórka dachu,

- rozbiórka stropów,

- rozbiórka ścian,

- rozbiórka podłóg,

- rozbiórka fundamentów

Rozbiórka urządzeń i przewodów instalacyjnych.

Do rozbiórki urządzeń i przewodów instalacyjnych można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie przewody zostały odłączone co powinno być udokumentowane odpowiednim protokołem sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Przyłącza odciąć na zaworach przyłączających je do sieci miejskich, a następnie jako nieczynne zakorkować, zaślepić, ew. zagwoździć, zaś przyłącza kanalizacyjne zakorkować (żeliwne i kamionkowe korkiem betonowym). Przyłącza elektryczne i teletechniczne odpiąć od zasilania w rozdzielniach lub węzłach kablowych zewnętrznych (o ile szafa przyłączeniowa nie służy do czasowego zasilania placu rozbiórki).

Instalacje elektryczne i teletechniczne odłączyć w szafach/urządzeniach  przyłączeniowych. Urządzenia instalacyjne wewnętrzne (piece, grzejniki, kotły, podgrzewacze, wentylatory, agregaty, wymienniki, rozdzielnice, etc.) zdemontować i wywieźć. Ciągi instalacyjne rurowe i kanałowe zdemontować przez rozbiórkę lub wycięcie.

Rozbiórka okien i drzwi.

W budynku okna i drzwi nie przedstawiają żadnej wartości użytkowej.

Po wyjęciu ich otworów okienno- drzwiowych można je utylizować.

Rozbiórka dachu.

W pierwszej kolejności należy rozebrać elementy dachu znajdujące się ponad jego poziomem - kominy, włazy oraz obróbki blacharskie i spuścić je na ziemię.

Rozbiórkę budynku należy rozpocząć od drewnianej konstrukcji dachu. Krokwie i płyty paździerzowe demontować przy użyciu samojezdnego dźwigu, bądź dzielić na mniejsze kawałki przeznaczone do transportu ręcznego i spuszczać je na dół przy użyciu wyciągu przyściennego lub pochyłych zsuwnic.

Rozbiórka  stropów.

Drewniane belki stropowe po uprzednim podstemplowaniu rozciąć przy ścianach, zdemontować

i ułożyć na placu budowy. Równolegle z demontażem stropów można przeprowadzać prace rozbiórkowe schodów.

Ściany i stropy rozbierać ręcznie. W celu odzyskania elementów drewnianych, najpierw zerwać poszycie i tynki.

Rozbiórka  ścian.

Ściany o szkielecie drewnianym  i obiciu z płyt paździerzowych należy rozbierać ręcznie : najpierw obicie z płyt paździerzowych a następnie szkielet konstrukcji.

Rozbiórka  podłóg.

Podłogi drewniane zrywać ręcznie.

Rozbiórka  fundamentów.

Rozbiórkę prowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego za pomocą młotów pneumatycznych.

Faza końcowa.

Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie zniwelować poprzez wypełnienie gruboziarnistym piaskiem, z zagęszczeniem warstwami.

V. Uwagi końcowe

Roboty rozbiórkowe można rozpocząć po wydaniu przez właściwy organ decyzji pozwolenia na rozbiórkę.

Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane.

W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność.

Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z Zamawiającym.

VI. Załączniki:

1. Wniosek zgłoszenia robót budowlanych ( roboty rozbiórkowe),

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3. Opis techniczny.

4. Kopia aktualnej mapy zasadniczej;

5. Kopia aktualnej mapy ewidencyjnej,

6. Dokumentacja fotograficzna.

Opracowała:

Julita Malczewska

Zatwierdził :

B U R M I S T R Z

mgr inż. Zofia Gajdzik