OPIS TECHNICZNY

Rozbiórka obiektów zaplecza basenu wraz rozbiórka urządzeń i zasypaniem niecki basenu.

Inwestor:

Gmina Wojkowice

Urząd Miasta w Wojkowicach

ul. Jana III Sobieskiego 290a

42-580 Wojkowice, woj. śląskie

Telefon: (32)769-50-66 w. 11

Fax: (32)769-50-73 w.33

Obiekty zlokalizowane są w Wojkowicach przy ul. Kusocińskiego 1
na działkach nr 1551/3; 609/4.

Opracował:

Marcin Ziemiański

SPIS TREŚCI

CZĘŚC OPISOWA

1.	WSTĘP	3

1.1	Przedmiot opracowania	3

1.2	Cel opracowania	3

1.3	Zakres opracowania	3

1.4	Podstawa opracowania	3

1.5	Normy i rozporządzenia	3

2.	DANE OGÓLNE	4

2.1	Lokalizacja	4

2.2	Zagospodarowanie terenu	4

2.3	Opis stanu istniejącego	4

3.	OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT	4

3.1	Ogólna koncepcja rozbiórki	4

3.2	Zagospodarowanie terenu rozbiórki	5

3.3	Rozbiórka obiektu	5

3.3.1	Prace przygotowawcze	5

3.3.2	Prace rozbiórkowe	6

3.3.3	Stan docelowy	6

3.4	Sprzęt techniczny i środki transportu mogące znaleźć zastosowanie w robotach rozbiórkowych	6

4.	ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK	7

5.	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA	7

6.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	9

7.	UWAGI KOŃCOWE	11

8.	ZAŁĄCZNIK - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA	12

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Rys. nr 1  "Plan sytuacyjny, zakres robót budowlanych”

# WSTĘP

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dotycząca rozbiórki obiektów zaplecza basenu wraz rozbiórka urządzeń i zasypaniem niecki basenu.  Obiekty zlokalizowane są w Wojkowicach przy ul. Kusocińskiego 1 na działkach nr 1551/3; 609/4.

## Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie opisu technicznego na potrzeby zgłoszenia prac rozbiórkowych obiektu budowlanego, tak aby rozbiórka przebiegła według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

## Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania dotyczy całkowitej rozbiórki obiektów zaplecza basenu wraz rozbiórką urządzeń i zasypaniem niecki basenu oraz uporządkowanie terenu po rozbiórce.

## Podstawa opracowania

- Uzgodnienia z inwestorem

- Wizja lokalna,

- Obowiązujące normy i normatywy do projektowania.

## Normy i rozporządzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz.1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych  lub niewykończonych obiektów budowlanych,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r., poz.628, z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. Nr 112z 2001., poz.1206),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 152 z 2001r., poz.1736),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr128 z 2004r., poz.1347).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych- montażowych i rozbiórkowych z dnia 28 marca 1972 (Dz.U. Nr 13, poz. 93).

# DANE OGÓLNE

## Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt przeznaczony do rozbiórki zlokalizowany jest
w Wojkowicach przy ul. Kusocińskiego 1 na działkach nr 1551/3; 609/4.

## Zagospodarowanie terenu

Teren działki, na którym zlokalizowany jest obiekt jest ogrodzony. Główny dojazd do działki z drogi publicznej jest od ul. Kusocińskiego wewnętrzną drogą utwardzoną. Teren inwestycji płaski, nieregularny. W obrębie działki zlokalizowany jest stadion, nieużywany basen oraz obiekty zaplecza sportowego i gastronomicznego.

## Opis stanu istniejącego

Przedmiotowe obiekty zaplecza basenu wykonano w technologii tradycyjnej, szkieletowej- żelbetowy szkielet z wypełnieniem z cegieł, stropy i schody żelbetowe. Wysokość obiektu ok 7m. Średnia grubość ścian obiektów zaplecza wynosi 25cm.

Niecka basenu wykonana z żelbetu, grubość ścian niecki 40 cm. Średnia głębokość basenu 1,5m.

Przedmiotowe obiekty nie są użytkowane od wielu lat ich stan techniczny określa się jako bardzo zły.

# OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT

## Ogólna koncepcja rozbiórki

Zakres prac rozbiórkowych obiektów zaplecza dotyczy całkowitej rozbiórki obiektów wraz z fundamentami do głębokości 10cm poniżej poziomu terenu. Zakres rozbiórki niecki basenu – po rozebraniu ścian niecki i rozkruszeniu dna, niecka basenu zostanie zasypana do poziomu istniejącego terenu.

Na czas prowadzenie robót teren rozbiórki należy ogrodzić oraz zabezpieczyć przed dostępem ludzi. Rozbiórkę obiektu przewiduję się przy użyciu specjalistycznego sprzętu mechanicznego. Ponadto do demontażu elementów stalowych zostaną wykorzystane elektronarzędzia, młoty pneumatyczne, palniki acetylenowo – tlenowe i inny niezbędny sprzęt mechaniczny. Zdemontowane elementy i gruz będą składowane w wyznaczonych miejscach, a następnie wywożone poza teren budowy do miejsca ich utylizacji. Wykonawca powinien prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z ustawą o odpadach.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić etapami zaczynając od góry rozbieranego obiektu. Niedopuszczalne jest przebywanie pracowników na niższym poziomie podczas trwających robót na poziomie wyższym. Niedopuszczalne jest bezpośrednie zrzucanie materiałów z rozbiórki. Szczegółowa technologia wykonywania robót rozbiórkowych zostanie opracowana przez Wykonawcę w Projekcie Technologii i Organizacji Robót zgodnym z założonym w niniejszym opracowaniu rozwiązaniami. Wszelkie prace będą prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Po przeprowadzeniu prac związanych z rozbiórką obiektów teren wokół obiektu zostanie uporządkowany i przywrócony do należytego stanu.

## Zagospodarowanie terenu rozbiórki

Teren wokół rozbieranego obiektu należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem ludzi oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi i informującymi. Przewiduje się, iż skład materiałów z rozbiórki, zaplecze techniczne oraz strefa transportu zlokalizowane będą w obrębie działki Inwestora. Szczegółowe zagospodarowanie placu budowy zostanie bezpośrednio uzgodnione pomiędzy Wykonawcą robót a Inwestorem i przedstawione w Projekcie Technologii i Organizacji Robót. Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych wewnątrz kompleksu sportowego, uwzględniająca układ dróg dojazdowych do placu budowy, rodzaj samochodów oraz ich masę i ilość,  zostanie opracowana przez Wykonawcę na etapie realizacji inwestycji.

## Rozbiórka obiektu

Prace rozbiórkowe przedmiotowego obiektu prowadzone będą przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Zdemontowane elementy i gruz będą składowane,  wywożone poza teren budowy i utylizowane.

### Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wykonać następujące prace przygotowawcze:

- teren prowadzenia prac należy odpowiednio przygotować, wyznaczyć miejsce na zaplecze socjalne, pomieszczenia pracownicze i kierownika robót, przenośne toalety, przygotować miejsce na składowanie materiałów z przyszłej rozbiórki, zabezpieczyć tymczasowe drogi dojazdowe,

- wykonać tymczasowe ogrodzenie terenu wraz z zabezpieczeniem przed wejściem ludzi na teren rozbiórki oraz tablicami ostrzegawczymi (np.:”Obiekt w likwidacji, wstęp wzbroniony. Grozi śmiercią”),

- zabezpieczyć elementy istniejącej infrastruktury przed uszkodzeniem (drogi, budynki itp.)

- zabezpieczyć teren pod i wokół obiektu przed spadającymi elementami 
z rozbiórki.

- demontaż elementów wyposażenia obiektu należy prowadzić ręcznie przy użyciu palników acetylenowo – tlenowych, sprzętu mechanicznego i odpowiednio dobranych podnośników.

### Prace rozbiórkowe

Rozbiórkę obiektu należy prowadzić przy użyciu specjalistycznego sprzętu mechanicznego. Przewiduje się rozbiórkę obiektów zaplecza poprzez mechaniczne skuwanie ścian i rozkruszanie stropów. Rozebrany materiał należy na bieżąco umieszczać w specjalnie do tego przeznaczonej strefie, a następnie wywozić z terenu budowy do miejsca utylizacji. Część materiału pochodzącego z rozbiórki zaplecza basenu po przetworzeniu odpowiednimi rozkruszkami dopuszcza się  do użycia jako materiał do zasypania niecki basenu.

Prace należy prowadzić etapami „od góry do dołu” równomiernie rozbierając konstrukcję obiektów zaplecza. Niedopuszczalne jest bezpośrednie zrzucanie rozebranych elementów w dół z dużej wysokości. Nie dopuszcza się stosowania metody wybuchowej czy też mechanicznej powodującej nagłe zburzenie choć części obiektów.

Obiekty zaplecza basenu rozebrać należy do głębokości 10cm poniżej terenu.

### Stan docelowy

Po zakończeniu prac rozbiórkowych i wywiezieniu wszystkich materiałów 
z rozbiórki należy wykonać następujące prace:

- Teren rozbiórki należy zasypać z zagęszczeniem, zahumusować i obsiać mieszanką traw.

- Zaplecze socjalne, toalety przenośne, tablice informacyjne, ogrodzenie, oraz wszelkie tymczasowe elementy należy usunąć.

- Teren należy oczyścić z ewentualnych pozostałości po rozbiórce,

- Teren rozbiórki należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego, wszelkie uszkodzenia elementów infrastruktury należy naprawić.

Po zakończeniu wszelkich prac teren należy przekazać Inwestorowi.

## Sprzęt techniczny i środki transportu mogące znaleźć zastosowanie w robotach rozbiórkowych

Wykonawca robót zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu do rozbiórki oraz środków transportu, które zapewnią właściwą jakość prowadzonych robót, zgodność z przepisami BHP, ochrony środowiska oraz dotyczącymi użytkowania sprzętu.

Urządzenia muszą posiadać ważne świadectwa dopuszczenia do pracy, a jego operatorzy aktualne zezwolenia na jego obsługę.

# ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK

Wykonawca robót rozbiórkowych powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów(Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

W wyniku prowadzonych robót rozbiórkowych zostaną  wytworzone następujące odpady:

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 - Gruz ceglany

17 04 05 - Żelazo i stal

Z rozbiórki obiektów powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić zagrożenie dla ochrony środowiska. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić utylizację wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki przedmiotowych obiektów.

# ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA

Roboty rozbiórkowe ze względu na charakter, rodzaj i miejsce prowadzenia prac zaliczają się do robót budowlanych, które stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych należy kierować się przepisami zawartymi w rozporządzeniach i normach wymienionych w niniejszym opracowaniu.

Do ważniejszych elementów zapewniających bezpieczeństwo ludzi i mienia należą:

- Teren objęty pracami rozbiórkowymi należy wygrodzić i odpowiednio oznakować tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

- Od chwili rozpoczęcia prac wyburzeniowych, aż do całkowitej rozbiórki obiektów po terenie powadzonych prac nie mogą poruszać się osoby nieupoważnione. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych powinny być w sposób odpowiedni oznaczone i zabezpieczone.

- Elementy rozbieranego obiektu należy opuszczać mechanicznie. Pod żadnym pozorem nie wolno zrzucać z góry żadnych materiałów

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zwalania innych elementów.

- Prowadzenie prac rozbiórkowych przy silnym wietrze w przypadku, gdy istnieje możliwość obalenia fragmentu konstrukcji przez wiatr jest zabronione. W przypadku wystąpienia wiatru o szybkości powyżej 10m/s roboty należy wstrzymać.

- Nie wolno pod żadnym pozorem podcinać lub podkopywać ścian lub innych elementów obiektu w celu ich obalenia.

- Należy na bieżąco prowadzić dziennik budowy (rozbiórki) zapisując w szczególności: kolejność i sposób wykonywania robót, opisać środki zabezpieczające używane przy rozbiórce, opisać okoliczności towarzyszące rozbiórce, mające wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi.

- Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić zgodnie z pozwoleniem na rozbiórkę udzielonym Inwestorowi przez właściwe terenowo władze budowlane.

- Wszyscy pracownicy powinni zostać zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

- Do wykonywania prac na wysokości można dopuścić jedynie osoby posiadające stosowne kwalifikacje, aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP,

- Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4,0 m powinni być zaopatrzeni w pasy ochronne z linami odpowiednio umocowanymi do trwałych elementów konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych. Wszystkie osoby biorące udział w procesie roboczym muszą być zaopatrzone w odpowiednią odzież ochronną – kaski, rękawice, buty, kamizelki ostrzegawcze, szelki ochronne przy robotach na wysokości, itp. Narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Przecinaki muszą być zabezpieczone gumowymi ochraniaczami. Elektryczne narzędzia ręczne muszą być bezpieczne i odpowiednio zerowane,

- Operator dźwigu dźwiękiem sygnalizuje pracę dźwigu,

- Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone w porze dziennej w dzień bez opadów,

- W czasie robót rozbiórkowych należy zachować ostrożność i ściśle przestrzegać przepisy BHP,

- Po zakończeniu rozbiórki teren należy uporządkować,

- Wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami               i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- Używać tylko materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- Roboty należy prowadzić pod bezpośrednim dozorem osoby dozoru budowlanego Wykonawcy.

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robót przewidzianych do wykonania;

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowej inwestycji przedstawiono w pkt. 3 niniejszego opisu technicznego.

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

•	Rejon obiektu, dojścia i dojazdy do obiektu,

•	Nierównomierne ukształtowanie terenu,

•	Istniejące budynki oraz elementy infrastruktury,

Główne elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia dla ludzi występują podczas:

•	Prac na wysokościach,

•	Robót rozbiórkowych,

•	Robót ziemnych,

•	Robót wykończeniowych i porządkowych,

•	Prac z użyciem sprzętu ręcznego, mechanicznego, dźwigów samochodowych itp.,

•	Transportu elementów budowlanych i odpadów.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych.

- Teren placu rozbiórki należy wydzielić, ogrodzić i oznakować zgodnie  z polskim prawem, Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania Robót oraz planem BIOZ, które zostaną przekazane przez Wykonawców a akceptowane przez Inwestora.

- Prace na wysokości muszą być wygrodzone barierami z oznakowaniem „Uwaga prace na wysokości”.

- Prace z  użyciem dźwigów, żurawi samochodowych oraz sprzętu mechanicznego należy poprzedzić wytyczeniem i zabezpieczeniem strefy niebezpiecznej (strefy pracy urządzenia)

- W przypadku prowadzenia prac w porze nocnej, wszelkie tereny, na których będą prowadzone prace należy oświetlić światłem o natężeniu min. 100lux.

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych:

Środki i sposoby prowadzenia robót zapewniające bezpieczeństwo ludzi i mienia zostały wymienione w punkcie 5 niniejszego opracowania. Ponadto należy przestrzegać następujących zasad:

•	Organizacja i realizacja robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

•	Pracownicy przeszkoleni w zakresie bhp, zapoznani z planem BIOZ, posiadający aktualne orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy,

•	Przestrzeganie przy realizacji robót przepisów i zasad określonych w niżej wymienionych przepisach:

Rozporządzenie MG z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401)

•	Wyposażenie i stosowanie przez pracowników odzieży, obuwia i sprzętu ochronnego dostosowanego do warunków i występujących zagrożeń,

•	Maszyny, urządzenia i sprzęt spełnia wymogi w zakresie ich bezpiecznej 
i higienicznej eksploatacji, wyposażenie w odpowiednie i sprawne urządzenia bezpieczeństwa, a w szczególności osłony i zabezpieczenia elementów maszyn stwarzających niebezpieczeństwo,

•	Wykonawca zapewni obsługę urządzeń i maszyn przez osoby 
o udokumentowanych uprawnieniach określonych w przepisach, oraz wymaganych uprawnień do obsługi maszyn budowlanych określonych w przepisach.

•	Wszystkie urządzenia, instalacje i maszyny po zakończeniu pracy będą zamykane (unieruchamiane) w celu uniemożliwienia ich nieuprawnionego użytku.

•	Składowanie w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem lub zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia lub spadku wyrobów i urządzeń.

•	Apteczka i instrukcja udzielania pierwszej pomocy będzie znajdować sie  
w pomieszczeniu kierownika budowy.

Postępowanie w razie wypadku przy pracy:

•	Zabezpieczenie miejsca wypadku,

•	Ostrzeżenie o wypadku innych osób,

•	Wdrożenie działań pierwszej pomocy,

•	Wezwanie służb ratowniczych,

•	Powiadomienie kierownika budowy,

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

Przed  przystąpieniem do realizacji projektu pracownicy zatrudnieni na budowie muszą zostać przeszkoleni w zakresie BHP przez osobę do tego uprawnioną.

Fakt odbycia szkolenia musi zostać odnotowany w odpowiedniej kartotece i potwierdzony własnoręcznym podpisem przeszkolonego pracownika.

Kartoteka powinna być przechowywana w biurze budowy pod nadzorem odpowiedzialnego pracownika i być dostępna dla organów kontrolnych.

Szkolenie powinno uwzględniać specyfikę i rodzaj pracy jaką wykonuje dany pracownik.

W szkoleniu należy uwzględnić warunki wykonywania robót wynikające z dokumentacji technicznej.

Wszelkie prace należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót lub wyznaczonych majstrów robót lub osoby upoważnione przez nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.

Dokumentacja budowy/rozbiórki

Dokumentacja techniczna rozbiórki, zaświadczenia pracownicze, karty szkolenia, dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne w procesie realizacji rozbiórki powinny być przechowywane w Biurze Kierownika Robót.

# UWAGI KOŃCOWE

Wykonawca robót rozbiórkowych ma prawo dokonać odstępstw od przyjętego 
w projekcie toku postępowania przy rozbiórce obiektów zaplecza basenu oraz niecki basenu pod warunkiem zachowania prawidłowości rozbiórki i nie dopuszczenia powstania zagrożenia dla życia i mienia własnego i osób postronnych

Opracował:		Marcin Ziemiański

# ZAŁĄCZNIK - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fotografia 1 Zaplecze basenu

Fotografia 2 Zaplecze basenu

Fotografia 3 Zaplecze basenu

Fotografia 4 Zaplecze basenu

Fotografia 5 Zaplecze basenu

Fotografia 6 Zaplecze basenu

Fotografia 7 Niecka basenu

Fotografia 8 Niecka basenu